| Zadanie nr 2 | Załącznik nr 2 |
| --- | --- |
| c. dalszy opisu Aparatu RTG System pośredniej radiografii cyfrowej |
| IV. STACJA LEKARSKA - szt. 1 |
| Lp. | Opis wymaganego parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Stacja lekarska z funkcją archiwizacji - parametry minimalne: - procesor stosowany w wydajnych stacjach opisowych z funkcją archiwizacji - Pamięć RAM min. 4 GB z możliwością rozszerzenia - 2 dyski twarde w standardzie SATA pracujące w systemie RAID 1 o pojemności użytecznej min. 1 TB (dla systemu operacyjnego) - Dwa interfejsy sieciowe LAN 10/100/100 (dual gigabit ethernet) - System operacyjny Windows XP lub Windows 7 lub odpowiednik - Nagrywarka DVD lub Blu-ray - Zasilacz UPS min. 1200 VA - Klawiatura - Mysz optyczna - Karta graficzna do obsługi monitora przeglądowego z wyjściem DVI - Karta graficzna do jednoczesnej obsługi monitorów diagnostycznych - Drukarka laserowa do drukowania opisów badań | TAK |  |
|  | Monitor przeglądowy o parametrach minimalnych: - monitor kolorowy, LCD - przekątna ekranu min. 24” - rozdzielczość min. 1600x1050 - kontrast min. 600:1 - jasność min. 250 cd/m2 - wyświetlanie obrazu w min. 8 bitach na każdy kolor - połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez złącze DVI | TAK |  |
|  | 2 monitory diagnostyczne o parametrach minimalnych: - monitory monochromatyczne, LCD - przekątna co najmniej 21” - klasa min. 2 Mpikseli - kontrast min. 700:1 - jasność min. 1000cd/m2 - głębia wyświetlanego obrazu min. 10 bitów - Monitory medyczne zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC . Załączyć do oferty deklarację zgodności oraz (jeżeli dotyczy) potwierdzenie zgłoszenia/wpisu do Rejestru Urządzeń Medycznych” | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | TAK |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera lub przypisana do hardware’u z możliwością późniejszej aktualizacji | TAK |  |
|  | Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | TAK |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) | TAK |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS)) | TAK |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji | TAK |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | TAK |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 i obiektów na wydruk | TAK |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | TAK |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt). | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | TAK |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | TAK |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | TAK |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  |
|  | Pomiar kątów | TAK |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | TAK |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | TAK |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | TAK |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | TAK |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | TAK |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | TAK |  |
|  | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | TAK |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import TIF - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | TAK, podać |  |