Przedmiot zamówienia: Analizator parametrów krytycznych

Nazwa, model/typ: ..............................................................................................

Producent: ..........................................................................................................

Rok produkcji (nie starszy niż 2012r.):  ......................................

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | Wartość wymagana | Oferowane parametry (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glu,SO2, Hct | Tak |  |
| 2 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | Tak |  |
| 3 | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej | Tak |  |
| 4 | Objętość próbki krwi potrzebna do oznaczenia kompletu parametrów (parametry jak w pkt. 1) - 120-150µl | Tak |  |
| 5 | Czas pomiaru – do 2 minut | Tak |  |
| 6 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
| 7 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 8 | Graficzny wykres trendów u pacjenta | Tak |  |
| 9 | Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | Tak |  |
| 10 | Automatyczna kalibracja jedno- lub dwupunktowa bez użycia gazów kalibracyjnych i konieczności ingerencji użytkownika | Tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 12 | Czujniki pomiarowe stabilne minimum 21 dni | Tak |  |
| 13 | Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, zawierającym pojemnik na ścieki | Tak |  |
| 14 | Analizator bezobsługowy | Tak |  |
| 15 | Ważność odczynników min. 6 miesięcy (przed instalacją w analizatorze) | Tak |  |
| 16 | Aparat wyposażony w UPS | Tak |  |
| 17 | Prosta komunikacja z operatorem – przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu i interpretacji wyników | Tak |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 20 | Pakiet startowy szt.1 | Tak |  |

............................................................

(pieczątka i podpis wykonawcy)