Parametry techniczne

PAKIET 5

5.1 Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  |
|  | 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła muszą posiadać blokadę | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Ciężar urządzenia | Waga 6kg i poniżej- 5 pkt Powyżej 6 kg -0 pkt |  |
|  | Niewielkie wymiary urządzenia: max. 25cm x 30cm x 40cm | TAK |  |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | TAK |  |
|  | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
|  | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m | TAK |  |
|  | Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min | TAK |  |
|  | Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury | TAK |  |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji nie gorszej niż HEPA 99,99% | TAK |  |
|  | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600W. | TAK |  |
|  | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | TAK |  |
|  | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta) | TAK |  |
|  | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | TAK |  |
|  | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 220cm ±2 cm) – min. 5 szt. | TAK |  |
|  | Mata grzewcza wykonana z bardzo mocnej tkaniny poliestrowej poprzetykanej wiązkami mikrowłókien węglowych z możliwością prania I dezynfekcji w autklawie | TAK |  |
|  | Konwerter elektroniczny z możliwością ustawienia temperatury | TAK |  |
|  | Przeciwodleżynowy materac żelowy o wymiarach min. 90 x 52 x 0,5cm. | TAK podać |  |
|  | Jednorazowe pokrowce zapewniające dystrybucję ciepła na całej powierzchni. Jednocześnie chroniące matę grzewczą przed przedostaniem się płynów i zanieczyszczeń. Wymiary pokrowca: 240 x 100cm. Ilość – min. 10 szt | TAK podać |  |
|  | Zestaw przezierny dla promieniowania X | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.2 Aparat do znieczulania ogólnego   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
|  | Parametry ogólne |
|  |  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  |  | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
|  |  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  |  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  |  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu | TAK |  |
|  |  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  |  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  |  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
|  |  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  |  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  |  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  |  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  |  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów |
|  |  | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne lub elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: min. 0-10 l/min | TAK |  |
|  |  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% | TAK |  |
|  |  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |
|  |  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  |  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  |  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: min. 0-15 l/min | TAK |  |
|  |  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  |  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  |  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  |  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |
|  |  | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
|  |  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  |  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  |  | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
|  |  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Regulacje |
|  |  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  |  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 | TAK |  |
|  |  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  |  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 6 do 50 cmH2O | TAK |  |
|  |  | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  |  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  |  | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  |  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
|  | Alarmy |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  |  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  |  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  |  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |
|  |  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  |  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  |  | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
|  |  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych | TAK |  |
|  |  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
|  |  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  |  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  |  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  |  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2 | TAK |  |
|  |  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu lub monitora) |
|  |  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  |  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  |  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  |  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC | TAK |  |
|  | iNNE |
|  |  | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu ze złączem Selectatec) | TAK |  |
|  |  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Aparat, monitor jednego Producent / kraj pochodzenia a (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) | TAK |  |
|  |  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | MONITOR PACJENTA |
|  |  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet . | TAK |  |
|  |  | Modułowa budowa systemu umożliwiająca późniejszą rozbudowę o inne parametry - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. | TAK |  |
|  |  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  |  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” | TAK |  |
|  |  | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 | TAK |  |
|  |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
|  |  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | TAK, > 90-godz |  |
|  |  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | TAK, > 1 godzin |  |
|  |  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK, > 100 |  |
|  |  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |
|  |  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  |  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych | TAK |  |
|  |  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  |  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp |
|  |  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej od 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  |  | Analiza odchylenia odcinka ST | TAK |  |
|  |  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | 23 i więcej- 5 pkt Poniżej 23 -0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  |  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  |  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  |  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 1 do 480 minut | TAK |  |
|  |  | Mankiety duży i średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  |  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  |  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  |  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |
|  |  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | TAK |  |
|  |  | Czujnik temperatury powierzchniowy. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |
|  |  | Wyświetlanie krzywej ciśnienia | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego | TAK |  |
|  |  | W ofercie z modułem 1 przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia i 2 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia | TAK |  |
|  | Moduł NMT |
|  |  | Moduł NMT sterowany z poziomu kardiomonitora, | TAK |  |
|  |  | Zestaw akcesoriów do modułu NMT: przewód główny, przewód połączeniowy czujnika, przewód połączeniowy do elektrod stymulacyjnych, czujnik akceleromiograficzny, op. 50 szt. jednorazowych elektrod | TAK |  |
|  | Moduł BIS |
|  |  | Zestaw akcesoriów do modułów z pomiarem BIS: czujnik BIS, przewód połączeniowy do czujnika BIS, 5 czujników BIS | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.3 Aparat do znieczulania ogólnego   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
|  | Parametry ogólne |
|  |  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  |  | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
|  |  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  |  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  |  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu | TAK |  |
|  |  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  |  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  |  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
|  |  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  |  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  |  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  |  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  |  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów |
|  |  | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne lub elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: min. 0-10 l/min | TAK |  |
|  |  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% | TAK |  |
|  |  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |
|  |  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  |  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  |  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: min. 0-15 l/min | TAK |  |
|  |  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  |  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  |  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  |  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |
|  |  | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
|  |  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  |  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  |  | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
|  |  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Regulacje |
|  |  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  |  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 | TAK |  |
|  |  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  |  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 6 do 50 cmH2O | TAK |  |
|  |  | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  |  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  |  | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  |  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
|  | Alarmy |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  |  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  |  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  |  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |
|  |  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  |  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  |  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  |  | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
|  |  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych | TAK |  |
|  |  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
|  |  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  |  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  |  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  |  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2 | TAK |  |
|  |  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu lub monitora) |
|  |  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  |  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  |  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  |  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC | TAK |  |
|  | iNNE |
|  |  | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu / izofluranu ze złączem Selectatec) | TAK |  |
|  |  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Aparat, monitor jednego Producent / kraj pochodzenia a (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) | TAK |  |
|  |  | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | MONITOR PACJENTA |
|  |  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet . | TAK |  |
|  |  | Modułowa budowa systemu umożliwiająca późniejszą rozbudowę o inne parametry - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. | TAK |  |
|  |  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  |  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” | TAK |  |
|  |  | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 | TAK |  |
|  |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
|  |  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | TAK, > 90-godz |  |
|  |  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | TAK, > 1 godzin |  |
|  |  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK, > 100 |  |
|  |  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |
|  |  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  |  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych | TAK |  |
|  |  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  |  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp |
|  |  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  |  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  |  | Analiza odchylenia odcinka ST | TAK |  |
|  |  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | 23 i więcej- 5 pkt Poniżej -0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  |  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  |  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  |  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 1 do 480 minut | TAK |  |
|  |  | Mankiety duży i średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  |  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  |  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  |  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |
|  |  | Wyświetlanie wartości temperatur w w conajmniej dwóch punktach ciała | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | TAK |  |
|  |  | Czujnik temperatury powierzchniowy. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) |
|  |  | Wyświetlanie krzywej ciśnienia | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego | TAK |  |
|  |  | W ofercie z modułem co najmniej 1 przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia i co najmniej 2 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia | TAK |  |
|  | Moduł NMT |
|  |  | Moduł NMT sterowany z poziomu kardiomonitora, | TAK |  |
|  |  | Zestaw akcesoriów do modułu NMT: przewód główny, przewód połączeniowy czujnika, przewód połączeniowy do elektrod stymulacyjnych, czujnik akceleromiograficzny, op. Min. 50 szt. jednorazowych elektrod | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.4 Aparat EKG    – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | 12-kanałowy elektrokardiograf | TAK |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz graficzny o rozdzielczości nie gorszej niż WVGA 800x480 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 7 cali | TAK podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna pozwalająca na wprowadzenie niezbędnych danych | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania dokumentacji medycznej oraz zapisów badań EKG na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość współpracy z sieciami Ethernet i Internet pozwalająca na podłączenie aparatu do informatycznego systemu placówek służby zdrowia i dostęp do całkowicie darmowych funkcji telemedycznych. | TAK |  |
|  | Baza danych pozwalająca na archiwizację min. 1000 badań EKG wraz z opisem badania i danymi pacjenta, archiwizacja EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna), | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Badanie AUTOMANUAL | TAK |  |
|  | Zapis badania do pamięci USB (np. Pendrive) | TAK |  |
|  | Eksport badania w kilku formatach m.in. PDF i SCP | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem osobistym poprzez min. interfejs USB | TAK podać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
|  | Praca w trybie ręcznym, automatycznym lub AUTOMANUAL | TAK |  |
|  | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm) | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 | TAK |  |
|  | Czułość miń: 2,5/5/10/20 mm/mv | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu: co najmniej 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: min. 2000 Hz na kanał (próbkowanie równomierne) | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Waga | Waga 1,3 kg i mniej- 5 pkt Powyżej 1,3 kg -0 pkt |  |
|  | Standardowe wyposażenie: Kabel EKG Elektrody przyssawkowe Elektrody kończynowe klipsowe Żel EKG min. 250g x 4 Papier EKG - min6 rolek Kabel zasilający Wózek z wysięgnikiem | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.5 Aparat KTG    – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wymiary max. 347 mm x 330 mm x 126 mm | TAK podać |  |
|  | Waga max. 5 kg | TAK podać |  |
|  | Wyświetlacz max. 12,1 ” TFT LCD (nie gorszej niż 800 x 480 px) | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia wyświetlacza LCD | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | 9 przycisków funkcyjnych oraz pokrętło nawigacyjne | TAK |  |
|  | Sygnał wejściowy tętna płodu: Impulsy ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Metoda detekcji tętna płodu: Autokorelacja | TAK |  |
|  | Przedział wartości tętna: min. 50−210 uderzeń na minutę | TAK podać |  |
|  | Dokładność odczytu tętna: min. 120−160 bpm: +/-1 bpm poza min. 120−160 bpm: +/-2 bpm | Tak podać |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa | TAK |  |
|  | Tryb pracy: Tryb PWD | TAK |  |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsu - Tryb ultradźwiękowy pojedynczy: min 4 kHz | TAK |  |
|  | - Tryb ultradźwiękowy podwójny: min 2 kHz | TAK |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków: min 1,0 MHz | TAK |  |
|  | Średnie natężenie SPTA: <10 mW/cm2 | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa: min 0,4 mW | TAK |  |
|  | źródło wejściowe skurczy macicy: Zewnętrzna głowica z czujnikiem tensometrycznym | TAK |  |
|  | Sterowanie referencyjne: Przełącznik dotykowy (zerowanie) | TAK |  |
|  | Automatyczne zerowanie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0-99 | TAK |  |
|  | Ruchy płodu | TAK |  |
|  | Żródło wykrywania: Impulsy ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Drukarka | TAK |  |
|  | Metoda: Druk termiczny | TAK |  |
|  | Typ: Składanka Z-fold | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku - wykres czasu rzeczywistego: min. 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
|  | Wykres zapisu z bazy danych min 25 mm/sek. | TAK |  |
|  | Analiza KTG: Liczba skurczów (UC) | TAK |  |
|  | Liczba akceleracji | TAK |  |
|  | Liczba deceleracji | TAK |  |
|  | - Deceleracje późne | TAK |  |
|  | - Deceleracje wczesne | TAK |  |
|  | - Deceleracje zmienne | TAK |  |
|  | epizody wysokiej zmienności tętna płodu | TAK |  |
|  | epizody niskiej zmienności tętna płodu | TAK |  |
|  | Zmienność krótkoterminowa | TAK |  |
|  | Utrata sygnału | TAK |  |
|  | Zapis danych min. 60 godzin | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 100-240 V AC 50−60 Hz, 0,5−1,0 A | TAK |  |
|  | Akumulator czas pracy max. 4 godziny | TAK podać |  |
|  | wyposażenie Standardowe: Głowica US min 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica TOCO min 1 szt. | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń min 1 szt. | TAK |  |
|  | Papier do drukarki min 2 szt. | TAK |  |
|  | Kabel zasilający min 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do głowicy min 3 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji | TAK |  |
|  | Kuweta na akcesoria oraz kable | TAK |  |
|  | Kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Stolik zaprojektowany i przystosowany do współpracy z umieszczonym na nim aparatem | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.6 Aparat RTG jezdny  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Aparat rtg fabrycznie nowy | TAK |  |
| 1. | Typ generatora HF | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość generatora  100 kHz | TAK, podać |  |
| 3. | Zasilanie 1x230V, 50Hz z gniazda sieciowego ściennego 16A | TAK |  |
| 4. | Moc generatora  3,2 kW | TAK, podać |  |
| 5. | Zakres napięcia: 40-125kV | TAK, podać |  |
| 6. | Min. nastawa mAs w zakresie: max. 0,3 mAs | TAK |  |
| 6a | Max nastawa mAs w zakresie: min. 210 mAs | TAK |  |
| 7. | Nastawa mA: w zakresie min 10- 420 mA | TAK, podać |  |
| 8. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2 ms | TAK, podać |  |
| 9. | Pulpit generatora typu „ Touch screen” | TAK |  |
| 10. | Pełne oprogramowanie aparatu w j. polskim | TAK |  |
| 11. | Wybór technik : 2 i 3 punktowa | TAK |  |
| 12. | Wyświetlanie informacji o błędach | TAK |  |
| 13. | Dwustopniowy włącznik ekspozycji | TAK |  |
| 14. | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 15. | Programy anatomiczne programowalne w pamięci aparatu | 20 i powyżej – 5 pkt Poniżej 20– 0 pkt |  |
| 16. | Wymiary ogniska: - małe  0,6 mm, duże  1,3 mm | TAK, podać |  |
| 17. | Szybkość wirowania anody  3000 obr./min | TAK, podać |  |
| 18. | Pojemność cieplna anody  110 kHU | TAK, podać |  |
| 19. | Szybkość chłodzenia anody  24 kHU/min | TAK, podać |  |
| 20. | Kolimator obrotowy min. +/- 900 | TAK, podać |  |
| 21. | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
| 22. | Waga aparatu | 180 kg i mniej – 5 pkt Powyżej 180 kg – 0 pkt |  |
| 23. | Szerokość aparatu:  630 mm | TAK, podać |  |
| 24. | Wysokość transportowa aparatu 1500mm | TAK |  |
| 25. | Kasety z płytami obrazowymi do badań ogólnych RTG: 35 x 43 cm (min 2 szt.) oraz 24 x 30 cm (min 2 szt.) | TAK podać |  |
| 26. | Autoryzacja Producent / kraj pochodzenia aparatu potwierdzająca, że Oferent ma możliwość sprzedaży, serwisowania oferowanego aparatu na terenie Polski | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 27. | Jednoslotowy skaner radiologii pośredniej kompatybilny z kasetami (poz. 25) – obróbka do 77 zdjęć w ciągu godziny , wraz z komputerową stacją technika (oprogramowanie zgodne z DICOM 3.0) | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.7 Aparat USG – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy (wykluczone aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane). Wymagany rok produkcji: 2016/2017 | TAK |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 20 000 | TAK podać |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 20 000 | TAK podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min.230 dB | TAK podać |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. 1 -20 MHz. | TAK podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek. | TAK podać |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 40 sek. | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 0,5 – 40 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 40 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1000 obrazów/sek. | TAK podać |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 15 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x16 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Małych narządów Brzusznych Urologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów: min. 192 | TAK podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów: min. 64 | TAK podać |  |
|  | Kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o brazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media (IMT) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę brzuszną Convex 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, prędkość skanowania min. 30 vol/sek. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 80 min., z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę MicroConvex śródoperacyjną tzw. paluszkową, min. 4-10 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 65 st., promień max. R20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Rectalna dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia, min. Convex 3,0-9,0 MHz, Linia 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania Convex min. 120 stopni, szerokość skanu Linia min.60 mm | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) | TAK |  |
|  | Autoryzacja Producent / kraj pochodzenia a na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.8 Defibrylator półautomatyczny    – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Defibrylator półautomatyczny dedykowany do programu powszechnego dostępu do defibrylacji i pozwala na skuteczne działania przed przyjazdem kwalifikowanej pomocy. | TAK |  |
|  | Precyzyjny algorytm pomiaru EKG o wysokiej czułości i swoistości. | TAK |  |
|  | Defibrylacja oparta na wartości natężenia dla najwyższej skuteczności zabiegu. | TAK |  |
|  | Impuls: Dwufazowy, oparty na wartości natężenia. | TAK |  |
|  | Dostarczana energia – tryb dla dorosłych: Min. 170 J (średnia dla 50 Ω przy niskim poziomie energii). Min. 270 J (średnia dla 50 Ω przy wysokim poziomie energii). | TAK podać |  |
|  | Dostarczana energia – tryb dla dzieci: Min. 50 J (średnia dla 50 Ω przy niskim poziomie energii). Min. 75 J (średnia dla 50 Ω przy wysokim poziomie energii). | TAK podać |  |
|  | Cykl wyładowań: stałe lub wzrastające, programowane | TAK |  |
|  | Czas ładowania: typowy < 10 sekund, maks. < 15 sekund. | TAK podać |  |
|  | Automatyczny test: codzienny, comiesięczny i po otwarciu aparatu. | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateria alkaliczna- pojemność: do min. 210 wyładowań, monitorowanie- do min. 20 godzin | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie służące do zbierania danych na komputerze PC | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania zebranych danych: zapis EKG i rejestr zdarzeń. | TAK |  |
|  | Możliwość użycia bezprzewodowej transmisji danych | Tak, podać – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.9 Lampa operacyjna  jezdna   - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Lampa operacyjna wyposażona w oprawę oświetleniową mocowaną na ramieniu, zamocowanym do przejezdnej podstawy | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wyłącznie z białymi LED-ami emitujące światło białe Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia | Natężenie 120 klux i więcej- 5 pkt Poniżej 120 klux-0 pkt |  |
|  | Temperatura barwowa :4300±200K | TAK podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw (Ra): >93 | TAK podać |  |
|  | Dystans do pola operacyjnego: 1300mm | TAK podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła min. 8 stopniowa | TAK podać |  |
|  | Średnica pola świetlnego w min. zakresie od 160 do 280 mm | TAK |  |
|  | Sterowanie lampy : panel sterowniczy przy lampie | TAK |  |
|  | Ilość diod LED min. 106 szt | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3 szt. | TAK podać |  |
|  | Niskie zużycie energii elektrycznej –poniżej 150 W | TAK podać |  |
|  | Zasilanie :230v,50Hz | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.10 Lampa operacyjna  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię białych diod świecących białych LED. Kopuła główna o max. 70 źródeł LED. Kopuła satelitarna o max 50 źródeł LED. Średnica kopuły głównej max. 70 cm, a kopuły satelitarnej max 50 cm | TAK |  |
| 2. | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuły okrągłe zaopatrzone w “brudny” uchwyt w postaci relingu na 3/4 obwodu kopuły | TAK |  |
| 3. | Natężenie światła lampy głównej w odległości 1 m od czoła lampy | 160 000 lux |  |
| 4. | Natężenie światła lampy satelitarnej w odległości 1 m od czoła lampy | 150 000 lux |  |
| 5. | Dodatkowe oświetlenie endoskopowe | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6. | Wskaźnik oddawania barw Ra | Min.96 |  |
| 7. | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 | Min. 96 |  |
| 8. | Regulowana temperatura barwowa | Min.3500 - 5000 °K |  |
| 9. | Regulowana średnica plamy świetlnej dla kopuł realizowana poprzez centralny uchwyt sterylizowany i z cyfrowego ( dotykowego ) panelu umieszczonego przy kopułach i pilota bezprzewodowego w zakresie. | Min. 18-32 cm |  |
| 10. | Odrębna regulacja natężenia oświetlenia i pola | TAK |  |
| 11. | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max.1°C | TAK |  |
| 12. | Regulacja natężenia światła na cyfrowym panelu znajdującym się przy każdej czaszy i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie 25-100% | TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 13. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 | Min.130 cm |  |
| 14. | Zasilanie: 230 V 50 Hz i 24 V= z sieci awaryjnej | TAK |  |
| 15. | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 16. | Moc pobierana przez układ świetlny ( kopuła główna + kopuła satelitarna ) max. 120 W | TAK |  |
| 17. | Żywotność układu świetlnego | Min. 50000 h |  |
| 18. | Uchwyt do ustawienia czaszy lampy przez chirurga /sterylizowany/ w ilości min 4 szt/czaszę | TAK podać |  |
| 19. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.11 Monitor funkcji życiowych (monitorowanie co najmniej rytmu serca i oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, wysycenia tlenowego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ) - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci komputerowej (IEEE 802.3) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni zapewniające dodatkowe zabezpieczenie w postaci odseparowania. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17”. | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozszerzenia możliwości pomiarowych poprzez dołożenie modułów: - ciągłego, inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca - małoinwazyjnego rzutu minutowego metodą PICCO - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą ICG - pomiaru saturacji krwi żylnej lub ośrodkowej krwi żylnej, - gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS, - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej kolejne 2 kanały) z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego. - modułu NMT - pomiar EEG - modułu zintegrowanych urządzeń medycznych pozwalających na komunikacje z respiratorami oraz aparatami do znieczulenia różnych Producent / kraj pochodzenia ów - modułu transportowego o przekątnej ekranu 5 cali umożliwiającego monitorowanie pacjenta (EKG, SpO2, NIBP co 15 minut) podczas transportu pacjenta, będącego jednocześnie modułem (modułami) pomiarowym (pomiarowymi) monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej przez co najmniej 5 godzin podczas transportu. Komunikacja z monitorem głównym poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
| 6. | Ilość kanałów dynamicznych – min. 8. | TAK |  |
| 7. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski na płycie czołowej monitora, przyciski na modułach umożliwiające szybki dostęp do menu związanego z danym modułem oraz ekran dotykowy. | TAK |  |
| 9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 96 godzin. | TAK |  |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin. | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzeń. | TAK |  |
| 12. | Funkcje obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy), obliczania parametrów nerkowych, obliczania parametrów natlenowania, obliczania parametrów hemodynamicznych. | TAK |  |
| 13. | Zasilanie monitora z sieci prądu zmiennego 230V/50Hz oraz wewnętrzne akumulatorowe na min. 1,5 godz. pracy. | TAK |  |
| 14. | Uchwyt do montażu monitora na ścianie; koszyk na akcesoria lub statyw na kółkach | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia monitora kopiującego (dostępne standardy złącza DVI-D i VGA) | TAK |  |
| 16. | Monitor wyposażony w złącza: - do podłączenia ekranu kopiującego (dostępne standardy VGA i DVI-I), - gniazda USB do: * podłączenia klawiatury lub myszki komputerowej, * podłączenia zewnętrznej pamięci do kopiowania i przenoszenia konfiguracji monitora, * zapamiętywania danych pacjenta, - wyjście sygnału synchronizacji defibrylacji. | TAK |  |
| 17. | Funkcja wydruku na standardowej drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali | TAK |  |
| 18. | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania na ekranie stopera | TAK |  |
| 19. | Możliwość zastosowania oprogramowania do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 20. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
| 21. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca, w przypadku podłączenia urządzenia do centrali, na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| POMIAR EKG/ST/RESP |
| 1. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej od 30 do 300 B/min. | TAK |  |
| 2. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min. | TAK |  |
| 3. | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 4. | Analiza arytmii – ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu min. 23. | TAK |  |
| 5. | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu. | TAK |  |
| 6. | Obserwacja minimum 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5-żyłowego W wyposażeniu na każdy moduł przewód EKG z 5. końcówkami. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 2. | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 3. | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy ręczny. | TAK |  |
| 5. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 1 do 360 min. | TAK |  |
| 6. | W ofercie z każdym monitorem zestaw mankietów dla dorosłych: średni i duży oraz przewód łączący mankiet z modułem. | TAK |  |
| POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA |
| 1. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 2. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji. | TAK |  |
| 3. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 4. | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu. | TAK |  |
| 5. | W ofercie z monitorem czujnik pomiarowy na palec umożliwiający pomiar SPO2 zarówno u dzieci jak i dorosłych oraz przewód połączeniowy do modułu. | TAK |  |
| POMIAR TEMPERATURY (DWA KANAŁY) |
| 1. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała. | TAK |  |
| 2. | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej. | TAK |  |
| 3. | Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej. | TAK |  |
| 4. | W ofercie z każdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| POMIAR KAPNOGRAFII W STRUMIENIU BOCZNYM |
| 1 | Na wyposażeniu min 3 pułapki wodne; min 3 linie do pomiaru CO2 | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.12 Monitor funkcji życiowych (monitorowanie co najmniej rytmu serca i oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, wysycenia tlenowego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ) z kapnografią oraz inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci komputerowej (IEEE 802.3). | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 2. | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 3. | Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni zapewniające dodatkowe zabezpieczenie w postaci odseparowania. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17”. | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozszerzenia możliwości pomiarowych poprzez dołożenie modułów: - ciągłego, inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca - małoinwazyjnego rzutu minutowego metodą PICCO - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą ICG - pomiaru saturacji krwi żylnej lub ośrodkowej krwi żylnej, - gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS, - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej kolejne 2 kanały) z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego. - modułu NMT - pomiar EEG - modułu zintegrowanych urządzeń medycznych pozwalających na komunikacje z respiratorami oraz aparatami do znieczulenia różnych Producent / kraj pochodzenia ów - modułu transportowego o przekątnej ekranu 5 cali umożliwiającego monitorowanie pacjenta (EKG, SpO2, NIBP co 15 minut) podczas transportu pacjenta, będącego jednocześnie modułem (modułami) pomiarowym (pomiarowymi) monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej przez co najmniej 5 godzin podczas transportu. Komunikacja z monitorem głównym poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
| 6. | Ilość kanałów dynamicznych – min. 8. | TAK |  |
| 7. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski na płycie czołowej monitora, przyciski na modułach umożliwiające szybki dostęp do menu związanego z danym modułem oraz ekran dotykowy. | TAK |  |
| 9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 96 godzin. | TAK |  |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin. | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzeń. | TAK |  |
| 12. | Funkcje obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy), obliczania parametrów nerkowych, obliczania parametrów natlenowania, obliczania parametrów hemodynamicznych. | TAK |  |
| 13. | Zasilanie monitora z sieci prądu zmiennego 230V/50Hz oraz wewnętrzne akumulatorowe na min. 1,5 godz. pracy. | TAK |  |
| 14. | Uchwyt do montażu monitora na ścianie; koszyk na akcesoria lub statyw na kółkach | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia monitora kopiującego (dostępne standardy złącza DVI-D i VGA) | TAK |  |
| 16. | Monitor wyposażony w złącza: - do podłączenia ekranu kopiującego (dostępne standardy VGA i DVI-I), - gniazda USB do: * podłączenia klawiatury lub myszki komputerowej, * podłączenia zewnętrznej pamięci do kopiowania i przenoszenia konfiguracji monitora, * zapamiętywania danych pacjenta, - wyjście sygnału synchronizacji defibrylacji. | TAK |  |
| 17. | Funkcja wydruku na standardowej drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali | TAK |  |
| 18. | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania na ekranie stopera | TAK |  |
| 19. | Możliwość zastosowania oprogramowania do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym | TAK |  |
| 20. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
| 21. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca, w przypadku podłączenia urządzenia do centrali, na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| POMIAR EKG/ST/RESP |
| 1. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej od 30 do 300 B/min. | TAK |  |
| 2. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R/min. | TAK |  |
| 3. | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 4. | Analiza arytmii – ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu min. 23. | TAK |  |
| 5. | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu. | TAK |  |
| 6. | Obserwacja minimum 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5-żyłowego W wyposażeniu na każdy moduł przewód EKG z 5. końcówkami. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 2. | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 3. | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy ręczny. | TAK |  |
| 5. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 1 do 360 min. | TAK |  |
| 6. | W ofercie z każdym monitorem zestaw mankietów dla dorosłych: średni i duży oraz przewód łączący mankiet z modułem. | TAK |  |
| POMIAR CIŚNIENIA INWAZYJNEGO |
| 1. | Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 2. | Ustawianie granic alarmowych ciśnień skurczowych. | TAK |  |
| 3. | Rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 4. | W ofercie z modułem: przewód interfejsowy oraz min 2 jednorazowe przetworniki. | TAK |  |
| POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA |
| 1. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 2. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji. | TAK |  |
| 3. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 4. | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu. | TAK |  |
| 5. | W ofercie z monitorem czujnik pomiarowy na palec umożliwiający pomiar SPO2 zarówno u dzieci jak i dorosłych oraz przewód połączeniowy do modułu. | TAK |  |
| POMIAR TEMPERATURY (DWA KANAŁY) |
| 1. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała. | TAK |  |
| 2. | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej. | TAK |  |
| 3. | Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej. | TAK |  |
| 4. | W ofercie z każdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| POMIAR KAPNOGRAFII W STRUMIENIU BOCZNYM |
| 1 | Na wyposażeniu min 3 pułapki wodne; min 3 linie do pomiaru CO2 | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.13 Monitor pacjenta  - 4 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | TAK podać |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK podać |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
| 9. | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 11. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 14. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK WYMIENIĆ |  |
| 15. | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 16. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 17. | Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
| 18. | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia,Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór Migotanie przedsionków, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
| 19. | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 21. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
| 23. | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 24. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | TAK PODAĆ |  |
| 25. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK PODAĆ |  |
| 26. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 27. | Alarm desaturacji | TAK – 5 PKT. NIE – 0 PKT. |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
| 28. | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 29. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. | TAK PODAĆ |  |
| 30. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
| 31. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK PODAĆ |  |
| 32. | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
| 33. | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | TAK PODAĆ |  |
| 34. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
| 35. | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK PODAĆ |  |
| 36. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK PODAĆ |  |
| 37. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
| 38. | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 39. | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
| 40. | Mankiety do pomiar NIBP: mały, średni, duży | TAK |  |
| 41. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
| 42. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 43. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
| 44. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 45. | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
| 46. | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 47. | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 48. | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 49. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 50. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 51 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 52. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 53. | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | TAK PODAĆ |  |
| 54. | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 55. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 56. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
| 57. | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
| 58. | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
| 59. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 60. | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 61 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
| 63 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
| 64. | Port USB | TAK – 5 PKT. NIE – 0 PKT. |  |
| 65 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 66. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.14 Pompa objętościowa – 4 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK podać |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK podać |  |
|  | Masa pompy | 1,5 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 1,5 kg – 0 pkt |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK podać |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK podać |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK podać |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) od 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy przez 1 pompę max.10W | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.15 Pompa strzykawkowa – 10 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Masa pompy | 1,5 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 1,5 kg – 0 pkt |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK podać |  |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK podać |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK podać |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych Producentów | TAK podać producentów i objetości |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o Czujnik Zmian Ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania kabla łączącego do centrali przywołania personelu | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK podać |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK podać |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o Tryb Przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy przez 1 pompę max.10W | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.16 Pulsoksymetr    - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” | TAK podać |  |
|  | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna | TAK |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu głównym i strumieniu bocznym | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zakres pomiaru EtCO2: 0-152 mmHg | TAK |  |
|  | Alarmy: | TAK |  |
|  | sygnalizacja dźwiękowa i wizualna | TAK |  |
|  | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji | TAK |  |
|  | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | TAK |  |
|  | Zasilanie: | TAK |  |
|  | z sieci prądu zmiennego; ładowarka | TAK |  |
|  | czas pracy z wewnętrznego akumulatora | 20 h i powyżej – 5 pkt Poniżej 20 h– 0 pkt |  |
|  | Na wyposażeniu czujnik SpO2 na palec dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Waga urządzenia | 400 g i poniżej – 5 pkt Powyżej 400 g – 0 pkt. |  |
|  | Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2 | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.17 Respirator stacjonarny - 3 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
|  | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). | TAK |  |
|  | Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK podać |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK Podać czas pracy |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 72 godzin | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń | TAK |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
|  | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.18 Respirator transportowy - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt w trakcie transportu wewnątrz szpitalnego lub ambulansem | TAK |  |
|  | Respirator zasilany pneumatycznie z elektronicznym sterowaniem parametrami, odporny na drgania i wstrząsy | TAK |  |
|  | Waga respiratora. | Waga 3 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 3 kg – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 3 do 6 bar (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie z własnej wewnętrznej baterii wystarczające na min. 16 godzin pracy | TAK |  |
|  | Czas ładowania baterii od 0 do 100% max do 6 godzin | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych | TAK Opisać sposób |  |
|  | Respirator wyposażony minimum w 4.3” ekran TFT do prezentacji parametrów mierzonych oraz nastawionych. Minimum dwa poziomy regulacji jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | A/C (VCV, PCV) | TAK |  |
|  | SIMV (PSV) | TAK |  |
|  | BiLVL (PSV) lub równoważny | TAK |  |
|  | CPAP (PSV) | TAK |  |
|  | Wentylacja manualna | TAK |  |
|  | CPR – zarówno u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
|  | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa regulowana w zakresie min 5-60 oddechów na minutę | TAK |  |
|  | Minutowa objętość kalkulowana w zależności od objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50-2000 ml | TAK |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla trybu CPR w zakresie nie mniejszy niż: dorośli 500 ml/10 oddechów, dzieci 250 ml/15 oddechów, niemowlęta 100 ml/20 oddechów | TAK |  |
|  | Stosunek I:E regulowany w zakresie min: 1:6 do 3:1 | TAK |  |
|  | PEEP – regulowany w zakresie min 0.4 do 20 cm H2O | TAK |  |
|  | PSV – regulacja w zakresie min 4-40 cm H2O | TAK |  |
|  | CPAP – regulacja w zakresie min 4-20 cm H2O | TAK |  |
|  | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 100 i max 60% | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax) regulowane w zakresie min 10 -80 cm H20 | TAK |  |
|  | Minimalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmin) regulowane w zakresie min 0-20 cm H20 | TAK |  |
|  | PCV – regulacja w zakresie min 4-50 cm H2O | TAK |  |
|  | Ti – regulowany w zakresie min 0.14 – 9 sekund | TAK |  |
|  | Czułość Trigger – min 3-15 l/min | TAK |  |
|  | Parametry obrazowane na ekranie w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Częstość oddechów | TAK |  |
|  | Stan naładowania baterii | TAK |  |
|  | Mve, Vte, Paw (AV), PAW (Peak) | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum jednej krzywej pomiarowej (ciśnieni/czas lub przepływ czas) | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Wizualne i dźwiękowe alarmy z możliwością wyciszenia na min 120 sek | TAK |  |
|  | Brak zasilania tlenowego lub jego niski poziom | TAK |  |
|  | Niski stan naładowania baterii | TAK |  |
|  | Rozłączenie układu oddechowego | TAK |  |
|  | Pmax | TAK |  |
|  | Pmin | TAK |  |
|  | Apnea | TAK |  |
|  | Niska objętość minutowa | TAK |  |
|  | Wysoka objętość minutowa | TAK |  |
|  | Przeciek | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Respirator wraz z akcesoriami w opakowaniu transportowym, zapewniającym ochronę przed kurzem, pyłem, płynami, krwią itp. Opakowanie musi posiadać możliwość zamocowania na ramie noszy oraz uchwyt na ramię | TAK |  |
|  | Butla na tlen medyczny o pojemności 2,7 l | TAK |  |
|  | Reduktor tlenowy z przepływomierzem min 0-25 l/min oraz szybkozłączem AGA | TAK |  |
|  | Układ oddechowy pacjenta, jednorazowego użytku – 10 szt. | TAK |  |
|  | Przewód ciśnieniowy o długości min 180 cm zakończony wtykiem AGA | TAK |  |
|  | Płuco testowe | TAK |  |
|  | Maska pacjenta nr 5 | TAK |  |
|  | Ładowarka 220V | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Jednorazowego użytku system do terapii CPAP stosowany w pomocy doraźnej | TAK |  |
|  | Jednorazowego użytku system CPAP do stosowania u pacjentów przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu | TAK |  |
|  | Jeden zestaw zawiera: maskę jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m | TAK |  |
|  | Regulacja pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na reduktorze tlenowym | TAK |  |
|  | Zakres regulacji CPAP: 5-20 cm H20 | TAK |  |
|  | Możliwością umieszczenia nebulizatora pomiędzy maską pacjenta a systemem | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Port wylotu powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego zamknięcia | TAK |  |
|  | Trzy komplety ( po jednym z maską nr 5, 4, 3) | TAK |  |
|  | Systemy CPAP dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami – dołączyć do oferty. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.19 Ssak jezdny    - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Ssak elektryczny jezdny przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę. Obudowa na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa | TAK |  |
|  | Poziom podciśnienia min. 90 kPa | TAK podać |  |
|  | Włącznik ręczny |  |  |
|  | Wskażnik poziomu podciśnienia – manometr analogowy | TAK |  |
|  | Butelka zabezpieczająca przed przelaniem | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
|  | Min. 2 zbiorniki z poliwęglanu z pokrywą o pojemności 2 litry i zabezpieczeniem przed przelaniem. Temperatura sterylizacji 1210 C i 134 0 C | TAK podać |  |
|  | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 2 mb | TAK podać |  |
|  | Wydajność | Wydajność 35 l/min i więcej – 5 pkt Poniżej 35 l/min – 0 pkt. |  |
|  | Wózek jezdny z szyną do mocowania zbiorników na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowe zbiorniki - łącznie 4 szt | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Min. wysokość wózka jezdnego – 730 mm | TAK podać |  |
|  | Ssak wyposażony fabrycznie w włącznik-przycisk nożny | TAK |  |
|  | Waga ssaka | Do 20 kg - 5 pkt. Powyżej 20 kg – 0 pkt. |  |
|  | Max. moc 150 W | Tak podać |  |
|  | Głośność | Głośność do 55 dB- 5 pkt. Głośność powyżej 55 dB- 0 pkt. |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.20 Ssak próżniowy niskociśnieniowy – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Montowany na szynę typu Modura. Wyposażony w mocownik szynowy aluminiowy dokręcany od spodu oraz dren próżniowy zbrojony z końcówka wtykową do gniazda próżni. | TAK |  |
|  | Ssak medyczny zasilany z centralnej próżni | TAK |  |
|  | Podłączenie do próżni centralnej drenem o długości >= 2 m zakończone wtykiem typu AGA | TAK |  |
|  | Włączanie i regulowanie siły ssania poprzez antypoślizgowe pokrętło. | Pokrętło umieszczone w centralnym miejscu – 5 pkt. Inne - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania poprzez system 2 przycisków o różnych kolorach | TAK podać |  |
|  | Ssak wyposażony w butelkę zabezpieczającą o poj. max. 100ml ( sterylizacja 134 O C) z filtrem antybakteryjnym ,hydrofobowym jednorazowego użytku mocowanym z boku. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany samego filtra wciskanego do zaczepu w pojemniku bez konieczności wymiany całości również po dostaniu się wydzielin. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wykonany z trwałego i lekkiego materiału | TAK podać |  |
|  | Wyposażony w duży czytelny manometr, | TAK |  |
|  | Moc ssania 0 – 250 mbar | TAK |  |
|  | Regulator niskociśnieniowy wraz z 1kpl. wyposażenia dodatkowego typu butla montowana na szynę medyczną, wkład jednorazowy oraz przewody łączące. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.21 Ssak próżniowy wysokociśnieniowy – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Montowany na szynę typu modura. Wyposażony w mocownik szynowy aluminiowy dokręcany od spodu oraz dren próżniowy zbrojony z końcówka wtykową do gniazda próżni. | TAK |  |
|  | Ssak medyczny zasilany z centralnej próżni | TAK |  |
|  | Podłączenie do próżni centralnej drenem o długości >= 2 m zakończone wtykiem typu AGA | TAK |  |
|  | Włączanie i regulowanie siły ssania poprzez antypoślizgowe pokrętło. | Pokrętło umieszczone w centralnym miejscu – 5 pkt. Inne - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania poprzez system 2 przycisków o różnych kolorach | TAK podać |  |
|  | Ssak wyposażony w butelkę zabezpieczającą o poj. max. 100ml ( sterylizacja 134 O C) z filtrem antybakteryjnym ,hydrofobowym jednorazowego użytku mocowanym z boku. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany samego filtra wciskanego do zaczepu w pojemniku bez konieczności wymiany całości również po dostaniu się wydzielin. | Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wykonany z trwałego i lekkiego materiału | TAK podać |  |
|  | Wyposażony w duży czytelny manometr, | TAK |  |
|  | Moc ssania 0 – 760 mmHg/ 0-1000mbar | TAK |  |
|  | Regulator wysokociśnieniowy wraz z 1kpl. wyposażenia dodatkowego typu butla montowana na szynę medyczną, wkład jednorazowy oraz przewody łączące. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.22 Sterylizator kasetowy   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| STERYLIZATOR |
|  | Grawitacyjny kasetowy sterylizator parowy. | TAK |  |
|  | Komora sterylizatora w postaci wymiennej kasety. | TAK |  |
|  | Sterylizator zgodny z normą PN-EN 13060:2005. | TAK |  |
|  | Medium sterylizujące: para wodna. | TAK |  |
|  | Ciśnienie pracy do 3 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V, 50Hz, 6A. | TAK |  |
|  | Sterylizator przystosowany do ustawienia na stole lub szafce. | TAK |  |
|  | Sterylizator niewymagający stałego podłączenia do instalacji wod-kan. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Para wytwarzana przez wbudowaną wytwornicę pary. | TAK |  |
|  | Zasilanie wytwornicy pary wodą destylowaną z wbudowanego zbiornika. | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika wody destylowanej około 4,0 dm³. | TAK |  |
|  | Blokada przed wyjęciem kasety w czasie trwania procesu. | TAK |  |
|  | Program powiadamiania o błędach. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji o nieprawidłowościach i błędach w języku polskim na wbudowanym ekranie. | TAK |  |
|  | Podstawowa kaseta dostarczona jako wyposażenie sterylizatora. Kaseta o minimalnych wymiarach wewnętrznych: długość: 38 cm; szerokość: 18 cm; wysokość: 7,5 cm. | TAK |  |
|  | Użyteczna pojemność wewnętrzna kasety sterylizacyjnej ok. 5,1 dm³. | TAK |  |
|  | Konstrukcja kasety pozwalająca na przenoszenie narzędzi po sterylizacji. | TAK |  |
|  | Zbiornik na skropliny oraz dren do odprowadzania skroplin do każdego sterylizatora. | TAK |  |
|  | Programy do sterylizacji narzędzi: - Zapakowanych pełnych (litych) i pustych (z otworami); - Niezapakowanych pełnych (litych) i pustych (z otworami). | TAK |  |
|  | Program do sterylizacji materiałów gumowych. | TAK |  |
|  | Wymagane programy sterylizacyjne: | TAK |  |
|  | 1. Instrumenty z otworami Niezapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 3,5 min. | TAK |  |
|  | 2. Instrumenty z otworami Niezapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 18,0 min. | TAK |  |
|  | 3. Instrumenty z otworami Zapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 3,5 min. | TAK |  |
|  | 4. Instrumenty z otworami Zapakowane temperatura 134°C, czas cyklu sterylizacji 18,0 min. | TAK |  |
|  | 5. Guma / Plastik temperatura 121°C, czas cyklu sterylizacji 15,0 min. | TAK |  |
|  | 6. Guma / Plastik temperatura 121°C, czas cyklu sterylizacji 30,0 min. | TAK |  |
|  | Program dodatkowego suszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku pozostawienia kasety w sterylizatorze po zakończeniu procesu automatyczne rozpoczęcie programu suszenia. | TAK |  |
| Sposób zapisu cykli |
| 26. | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną drukarkę termiczną. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.23 Stół zabiegowy   - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Stół przeznaczony do zabiegów i operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym | TAK |  |
|  | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników hydraulicznych sterowanych mechanicznie : - regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy sprężyn gazowych sterowanych manualnie: - przechył wzdłużny - regulacja zagłówka - regulacja oparcia - regulacja podnóżków | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu dźwigniami nożnymi umieszczonymi po obu stronach podstawy | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem max. 2100 mm | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |
|  | Segmenty blatu po obu stronach wyposażone w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości ( z materacem) min. od 810 do 1040 mm ±20 mm | Zakres najszerszy- 5 pkt. Zakres wymagany – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 400 do 800 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka min od - 400 do 500 | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga) - 25° (±3°) Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja anty-Trendelenburga) 15° (±3°) | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 180 (±3°) | TAK |  |
|  | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±3°) - |  |  |
|  | Blat stołu co najmniej 4-ro segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - segment oparcia pleców - segment lędźwiowy - segment nóg (dwuczęściowy) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na zębatkach | TAK |  |
|  | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 4 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Koła o średnicy min 125 mm. | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół jezdnych i kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej | TAK |  |
|  | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie | Nośność 200 kg i więcej- 5 pkt Poniżej -0 pkt |  |
|  | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG umożliwiająca wykonywanie zdjęć RTG | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - Wieszak kroplówki z u chwytem wielopozycyjnym - podpórka ręki z u chwytem wielopozycyjnym - pasy do mocowania ciała (komplet) - uchwyt nadgarstka (2 szt) | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.24 Stół zabiegowy  - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stół operacyjny - min. 5 sekcyjny - podnóżki dzielone. Wymiary min. 2100x550 mm | TAK |  |
| 2. | Elektromechaniczna regulacja wysokości min: 720 do 1160 mm | TAK |  |
| 3. | Elektromechaniczna regulacja +/- 90º podnóżków razem lub niezależnie | TAK |  |
| 4. | Elektromechaniczna regulacja przechyłów bocznych : 250 / 25 ° ( +/- 2°) | TAK |  |
| 5. | Elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga : 33 ° (+/- 3°) | TAK |  |
| 6. | Elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga : 33° (+/- 3°) | TAK |  |
| 7. | Elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 290 mm | TAK, podać |  |
| 8. | Sterownie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego . Funkcja samopoziomowania „0” | TAK |  |
| 9. | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
| 10. | Zasilanie bateryjne wraz z ładowarką wbudowane w podstawę stołu | TAK |  |
| 11. | Stół wyposażony w akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego | TAK |  |
| 12. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 13. | Zasilanie bateryjne 24 V pozwalające na pracę do 6 dni z systemem szybkiego ładowania | TAK |  |
| 14. | Mobilna podstawa wyposażona w 4-koła o średnicy min. 120 mm blokowane elektrycznie | TAK |  |
| 15. | Elektromechaniczny system blokowania stołu, sterowana z panelu na kolumnie stołu | TAK |  |
| 16. | Udźwig min. 350 kg | TAK podać |  |
| 17. | Wypiętrzenie nerkowe realizowane mechanicznie | TAK |  |
| 18. | Materace bezszwowe lepkosprężyste z pamiecią o grubości min. 100 mm | TAK |  |
| 19. | Wyposażenie ogólnochirurgiczne: - podpora ręki prosta - podpora ręki z możliwością regulacji w pionie i poziomie. Przegub kulowy - pręt anestezjologiczny - pręt infuzyjny - para podpór bocznych - podpory kolanowe para - pozycjonery pacjenta | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.25 Urządzenie od aktywnej regulacji temperatury ciała    - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zestaw składający się z maty grzewczej prześwietlnej dla promieni rentgenowskich, konwertera z możliwością nastawienia temperatury oraz przeciwodleżynowego materaca żelowego | TAK |  |
|  | Jednoczesne nagrzewanie się maty na całej powierzchni | TAK |  |
|  | Możliwość prania i sterylizacji w autoklawie maty grzewczej | TAK |  |
|  | Min. wymiary maty grzewczej 1800 x 720 x 2 mm | TAK podać |  |
|  | Materac żelowy wypełniony przezroczystym, gęstym, silikonowym żelem zapobiegającym przypadkowemu zrolowania maty grzewczej pod pacjentem. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wymiary materaca żelowego min. 90 x 52 x 0,5cm. | TAK podać |  |
|  | Jednorazowe pokrowce zapewniające dystrybucję ciepła na całej powierzchni. | TAK |  |
|  | Ochrona maty grzewczej przed przedostaniem się płynów i zanieczyszczeń | TAK |  |
|  | Wymiary pokrowca: min. 2400 x 1000 mm. | TAK |  |
|  | Min. 10 szt pokrowców jednorazowych | TAK, podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.26 Zestaw do szybkich i regularnych przetoczeń (5 pomp strzykawkowych plus 1 objętościowa   - 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | POMPA PERYSTALTYCZNA (OBJĘTOŚCIOWA) - 1 szt |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK podać |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub min 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK podać |  |
|  | Masa pompy | 1,5 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 1,5 kg – 0 pkt |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK podać |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK podać |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK podać |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy przez 1 pompę max.10W | TAK, podać |  |
|  | POMPA STRZYKAWKOWA – 5 szt |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Masa pompy | 1,5 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 1,5 kg – 0 pkt |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK podać |  |
|  | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK podać |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub min 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK podać |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK podać |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych Producentów | TAK podać producentów i pojemności |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK |  |
|  | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK, podać |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca min 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o Czujnik Zmian Ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania kabla łączącego do centrali przywołania personelu | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK podać |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK podać |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o Tryb Przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy przez 1 pompę max.10W | TAK, podać |  |
|  | STACJA DOKUJĄCA | TAK |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |
|  | Stanowisko pacjenta wyposażone w interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |
|  | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  |
|  | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do co najmniej 24 pomp na stanowisko. | TAK podać |  |
|  | Funkcja współpracy z czytnikiem kodów paskowych . | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji infuzji z minimum 8 pomp na stanowisko. | TAK podać |  |
|  | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA PRZEBIEGU INFUZJI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH. | TAK |  |
|  | Platforma aplikacji do bezpiecznego i efektywnego zarządzania infuzją | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji. | TAK |  |
|  | Łączność ze stacjami dokującymi przy łóżku pacjenta odbywa się poprzez sieć Ethernet lub WiFi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie jest niezależne od specyficznego PC/Serwera, systemu operacyjnego i bazy danych | TAK |  |
|  | Wszyscy klienci są połączeni poprzez HTTPS i przeglądarkę internetową, nie potrzeba żadnych szczególnych instalacji oprogramowania | TAK |  |
|  | Na ekranie komputera system wyświetla minimum: - schemat rozmieszczenia łóżek - informacje o pacjencie - okno zawierające informacje o terminach zakończenia infuzji w poszczególnych pompach - zbliżające się alarmy wstępne (np. zbliżający się koniec infuzji) - przyczyna alarmu ze wskazaniem pompy, w której został wywołany | TAK |  |
|  | Centralna baza leków | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.27 Zestaw endoskopowy  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | VIDEOKOLONOSKOP HD – 1 szt. |  |  |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1500 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | TAK |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | TAK |  |
|  | VIDEOGASTROSKOP HD - 1 szt |  |  |
|  | Kąt obserwacji min. 1400 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,8 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1050 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 3 mm | TAK |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 1200 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | TAK |  |
|  | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | TAK |  |
|  | Procesor wizyjny HDTV 1920x1080 |  |  |
|  | Obrazowanie HDTV 1080p lub 1080i | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min 100x (podać typ endoskopu) | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | TAK |  |
|  | Wyostrzenie obrazu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920x1080 | TAK |  |
|  | Wyjście DVI, S-VHS, USB, RGB | TAK |  |
|  | Edycja opisów na ekranie | TAK |  |
|  | Zamrażanie obrazu | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik na kartę pamięci lub pendrive | TAK |  |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Wybarwianie wybraną wiązką światła w czasie rzeczywistym (min. 3 wiązki) | TAK |  |
|  | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenonowe lub halogenowe | TAK |  |
|  | Automatyczny balans bieli | TAK |  |
|  | Wyposażony w DICOM | TAK |  |
|  | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |
|  | Źródło światła xenon | TAK |  |
|  | Moc oświetlenia | 300 W i powyżej – 5 pkt Poniżej – 0 pkt |  |
|  | Lampa zapasowa włączana w momencie awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Zapasowa lampa halogenowa min. 35W | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa powietrza regulowana min. 3 zakresy | TAK |  |
|  | MONITOR LCD 24 CALE, ROZDZIELCZOŚĆ 1920X1200 |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne min. 16:10 | TAK |  |
|  | Czas reakcji max. 6 ms | TAK |  |
|  | Sygnały wejścia min. : 1xDVI-D1, 1xDVI-D2, 1xVGA (D-Sub), 1xSD/HD/3G-SDI (BNC), 1xC-Video (BNC), 2xS-Video (Y/C) (BNC), 1xComponent | TAK |  |
|  | Sygnały wyjścia min. : 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI (BNC) | TAK |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia zestawu, | TAK |  |
|  | Półka pod monitor | TAK |  |
|  | Wieszak na endoskop i akcesoria (regulowana wysokość), | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa jezdna z hamownymi kółkami, | TAK |  |
|  | Filtr przeciwzakłóceniowy | TAK |  |
|  | Zintegrowane zasilanie | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.28 Zestaw rektoskopii  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 SZT. |  |  |
|  | Źródło światła halogenowego o mocy 150 Wat z torem zapasowym o tej samej mocy. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja intensywności świecenia. | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Światło wiernie oddające kolor tkanek. | TAK |  |
|  | Awaryjny tor świetlny pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. | TAK |  |
|  | Wejścia min. STORZ lub WOLF. | TAK |  |
|  | Temp. barwowa światła: >3200K | TAK |  |
|  | Wymiary (mm): max. 280 x 120 x 280 | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | Światłowód min. 1800 mm | TAK podać |  |
|  | Głowica światłowodowa | TAK |  |
|  | Okular powiększający x 1,5 | TAK podać |  |
|  | Rękojeść | TAK |  |
|  | Insuflator | TAK |  |
|  | Tubus sigmoidoskopowy, stalowy (długość min. 300mm, średnica min. 21mm), | TAK podać |  |
|  | Tubus anoskopowy, stalowy (długość min. 100mm, średnica min. 21mm), | TAK podać |  |
|  | Szczypce biopsyjne | TAK |  |
|  | Watotrzymacz | TAK |  |
|  | Walizka | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

5.29 Zestaw resuscytacyjny z niezależnym żródłem tlenu i respiratorem transportowym   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zestaw przeznaczony do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi | TAK |  |
|  | W skład zestawu intubacyjnego wchodzią następujące elementy: Laryngoskop światłowodowy z 2 łyżkami prostymi i 2 łyżkami zakrzywionymi nr 2 i nr 3 Laryngoskop jednorazowy całościowy z podwójną łyżką Macintosh w rozmiarze 3 i 4, wyposażony w światłowód umożliwiający pracę przez całą dobę przy ciągłym oświetleniu światłem jasnym i mocnym Zestaw rurek intubacyjnych w rozmiarach : 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 z prowadnicą Zestaw rurek oznaczonych kolorystycznie w rozmiarach: nr 2 dzieci 12-25 kg – kolor zielony nr 3 dorośli <155 cm - kolor żółty nr 4 dorośli 155-180 cm - kolor czerwony nr 5 dorośli >180 cm - kolor czerwony Combitube dwuświatłowa rurka dotchawicza, przeznaczona głównie do intubacji w sytuacjach krytycznych Zestaw rurek ustno-gardłowych typ Guedel - służących do udrażniania górnych dróg oddechowych i zapobiegania zapadaniu się języka, komplet 8 szt. w rozmiarach od 40 do 110 mm (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5), kodowane kolorami Kleszczyki Magilla dwa rozmiary, Uchwyt do rurki intubacyjnej dla dorosłych i dzieci. Torba z przegrodami segregującymi na powyższe wyposażenie | TAK |  |
|  | Fiberoskop składający się z prowadnicy dla rurki intubacyjnej z umieszczonym w środku światłowodem oraz rękojeścią z okularem pozwalającym na podgląd pola operacyjnego. | TAK |  |
|  | Prowadnica wykonana ze stali chirurgicznej – giętka umożliwiająca dopasowanie kształtu do stanu i kształtu dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania fiberoskopu z rękojeści laryngoskopu | Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Prowadnica wyposażona w port tlenowy służący do biernej tlenoterapii podczas zabiegu intubacji | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość korzystania z fiberoskopu przy intubacji z użyciem klasycznego laryngoskopu | TAK |  |
|  | 1 Ratowniczy respirator transportowy |  |  |
|  | Podać markę, model, nazwę Producent / kraj pochodzenia a/kraj, oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK podać |  |
|  | Respirator transportowy , przenośny , odporny na drgania i wstrząsy o wadze samego respiratora max 500 g | TAK podać |  |
|  | Respirator zapewniający wentylację pacjentów od ok. 20 kg masy ciała | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zasilany i sterowany wyłącznie pneumatycznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu od min 3 -5 bar przy użyciu przewodu ciśnieniowego zakończonego szybkozłączem typu AGA o długości min. 120 cm | TAK |  |
|  | Tryby pracy CMV, „tryb na żądanie” oraz możliwość prowadzenia wentylacji manualnej | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu ,,na żądanie’’ – podciśnienie max. – 3 cmH2O | TAK |  |
|  | Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora) | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa – 60 cm H2O | TAK |  |
|  | Wentylacja tlenem o stężeniu 100% | TAK |  |
|  | Respirator z regulacją częstości oddechowej skorelowaną z regulacją objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa w zakresie min. 10-20 oddechów na minutę | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Objętość oddechowa w zakresie min 150 – 600 ml | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Stosunek I:E 1:2 | TAK |  |
|  | Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 9-18 l/min | TAK |  |
|  | Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO | TAK |  |
|  | Respirator dostarczany w komplecie z maską twarzowa do resuscytacji uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3), przewodem ciśnieniowym oraz z przewodem oddechowym wielorazowego użytku wyposażonym w zastawkę oddechową | TAK |  |
|  | Transportowy zestaw tlenowy zawierający butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l, reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2016 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy