Załącznik nr 2 do zaproszenia

Zestawienie parametrów

OFEROWANY APARAT DO BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH:

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji aparatu. |  |

OFEROWANY APARAT DO LECZENIA OBURACYJNEGO BEZDECHU SENNEGO AUTO CPAP:

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji aparatu. |  |

OFEROWANY KOMPUTER (LAPTOP):

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Rok produkcji komputera |  |

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z zaproszeniem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Oferowane parametry/ Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT do badań polisomnograficznych |  |  |
| 1 | Aparat do badań polisomnograficznych umożliwiający wykonywanie pomiarów w szpitalu jak i poza nim | TAK |  |
| 2 | Urządzenie niewielkich rozmiarów instalowane bezpośrednio na klatce piersiowej pacjenta. | TAK |  |
| 3 | Ciężar aparatu (bez czujników) nie więcej niż 260 gramów. | TAK |  |
| 4 | Moduł EKG 6 kanałowy | TAK |  |
| 5 | Rejestracja następujących parametrów : - SpO2, - puls, - chrapanie, - przepływ, - pozycja ciała, - ruchy oddechowe brzucha, - ruchy oddechowe klatki piersiowej, - ciśnienie CPAP/BIPAP, - wykres pletyzmograficzny pulsu, - stan oświetlenia (czujnik światła) | TAK |  |
| 6 | 2 pasy oddechowe (piersiowy i brzuszny) z przetwornikami pneumatycznymi, ciśnieniowymi. 2 komplety pasów w rozmiarach M i L (standard i duże) | TAK |  |
| 7 | Wszystkie przetworniki ciśnień i wzmacniacze, czujniki pozycji oraz mikrofon do rejestracji chrapania wbudowane w aparat. | TAK |  |
| 8 | Aparat współpracujący z aparatami CPAP / BiPAP różnych producentów | TAK |  |
| 9 | Aktymetr – pomiar ruchu kończyn | TAK |  |
| 10 | Pomiar EEG – 4 kanały | TAK |  |
| 11 | Pomiar EOG – 2 kanały | TAK |  |
| 12 | Pomiar EMG – 1 kanał | TAK |  |
| 13 | Pomiar skurczowego ciśnienia krwi | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy aparatu do minimum 38 kanałów, m. innymi o: - opcję automatycznej analizy snu z jednej elektrody czołowej kombo, - moduł obsługi sygnałów analogowych (np. kapnografię, pHmetrię, termistor), - ocena puls transit time (PTT), - kamerę z możliwością nagrywania w podczerwieni | TAK |  |
| 15 | Czujniki wielorazowe (oprócz kaniuli donosowej). | TAK |  |
| 16 | Aparat wyposażony w minimum 100 sztuk kaniul pomiaru przepływu powietrza | TAK |  |
| 17 | Aparat zasilany z wbudowanego wewnętrznego akumulatora. | TAK |  |
| 18 | Zapis badania rejestrowany jest w wewnętrznej pamięci aparatu. Zgrywanie badania poprzez przewód USB. | TAK |  |
| 19 | Pojemność pamięci zapisu danych dla pojedynczego badania min 12 godzin. | TAK |  |
|  | APARAT Auto CPAP |  |  |
| 20 | W zestawie aparat do dopasowania ciśnień AUTO CPAP z zapisem danych i oprogramowaniem do dostosowania ciśnień terapeutycznych oraz kompletem masek nosowych i ustno-nosowych (min. 8 sztuk) | TAK |  |
| 21 | Parametry aparatu: zakres ciśnień 3-20 cmH2O, z możliwością regulacji dolnej i górnej wartości ciśnienia, funkcja RAMP - stopniowe zwiększanie ciśnienia, ulga wydechowa, zapis danych w pamięci wewnętrznej oraz na karcie pamięci SD z możliwością odczytu na komputerze PC | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE do aparatu do badań polisomnograficznych |  |  |
| 22 | Oprogramowanie w języku polskim, w tym raporty, z możliwością wyboru przez użytkownika przy każdym badaniu oraz przy analizie danych | TAK |  |
| 23 | Wstępna ocena wyników w tym kompletny raport dokonywana przez oprogramowanie. | TAK |  |
| 24 | Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej ilości komputerów bez dodatkowych opłat licencyjnych | TAK |  |
| 25 | Aktualizacje oprogramowania dostępne bez opłat poprzez stronę internetową producenta | TAK |  |
| 26 | Możliwość dokonywania badań z podglądem na monitorze w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 27 | Możliwość przesłania kompletnego wyniku badań na serwer lub przez pocztę elektroniczną do zdalnej oceny | TAK |  |
|  | LAPTOP |  |  |
| 28 | system Windows 7 Professional PL | TAK |  |
| 29 | ekran minimum 17 cali | TAK |  |
| 30 | procesor minimum 4-rdzeniowy lub 4-wątkowy | TAK/podać |  |
| 31 | pamięć RAM minimum 4 GB | TAK |  |
| 32 | dedykowana karta graficzna, min. 1 GB pamięci | TAK |  |
| 33 | gniazdo kart SD | TAK |  |
| 34 | Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia wydania Zamawiającemu | TAK/podać |  |  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  | 1 | Szkolenie pracowników | TAK |  |
| 1 | Szkolenie pracowników | TAK |  | 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |

………………………...…………………………………….		                                                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)