Parametry techniczne

Zadanie Nr 3: Przedmiotem umowy jest dostawa

Uniwersalnego Stołu operacyjnego mechaniczno-hydraulicznego

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2015r.)

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stół uniwersalny przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych |  |
| 2 | Funkcje stołu sterowane hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych w podstawie stołu od strony głowy pacjenta, sterowane przez nożny sektor wyboru funkcji: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny (Trendelenburga, anty-Trendelenburga) min +/- 300 |  |
| 3 | Funkcje stołu sterowane mechanicznie lub wspomagane sprężynami gazowymi: - regulacja podnóżków, - odchylanie podnóżków, - przechył podgłówka, - regulacja oparcia pleców, |  |
| 4 | Długość stołu z blatem: 2100 mm – 2500 mm |  |
| 5 | Całkowita szerokość blatu bez listew bocznych: 500 mm -600 mm |  |
| 6 | Blat i podgłówek wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego. Listwy o wymiarach europejskich 25mm X 10mm – nie dopuszcza się innych wymiarów listew. |  |
| 7 | Zakres regulacji wysokości z materacem od 650 do 1100 mm (+/- 50 mm) |  |
| 8 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 400 do +800 |  |
| 9 | Zakres regulacji podgłówka od - 450 do +450 (+/- 20) |  |
| 10 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 200 |  |
| 11 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 300 |  |
| 12 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 |  |
| 13 | Podnóżki z możliwością rozchylenia na boki o min. 180° (system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki) Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie Nie dopuszcza się podnóżków mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym. |  |
| 14 | Blat stołu co najmniej 4 segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy o szerokości blatu, - segment oparcia pleców, - segment siedziska, - segmenty nóg dwuczęściowy |  |
| 15 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami |  |
| 16 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T |  |
| 17 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją |  |
| 18 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna |  |
| 19 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego |  |
| 20 | Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu |  |
| 21 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg |  |
| 22 | Masa stołu nie przekraczająca 245 kg |  |
| 23 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. |  |
| 24 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta. Nie dopuszcza się jakichkolwiek belek poprzecznych w segmentach oparcia pleców oraz podgłówka |  |
| 25 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym |  |
| 26 | Świadectwa, certyfikat CE |  |
| 27 | W czasie gwarancji , gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu |  |
| 28 | Gwarancja trwa od uruchomienia , przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania. |  |
| 29 | Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie rekondycjonowany |  |