Parametry techniczne

Zadanie Nr 5: Przedmiotem umowy jest dostawa

Ssaka chirurgicznego przenośnego

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2015r.)

| Lp. | Opis parametrów technicznych | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
|  | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz |  |
|  | Wydajność ssaka min. 33 l/min |  |
|  | Podciśnienie max. 0-90 kPa ± 5% |  |
|  | Poziom hałasu max. 39,4 dB |  |
|  | Wymiary urządzenia ( szer. wys. głęb.) nie więcej niż 440x300x310 mm |  |
|  | Waga nie więcej niż 12 kg z kompletnym wyposażeniem |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa trwałego, odpornego na uszkodzenia, środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej dwu membranowej pompie próżniowej niskoobrotowej nie wymagającej konserwacji. |  |
|  | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ |  |
|  | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa (precyzyjne ustawienie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego ). |  |
|  | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe (przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylaniem się ich poza układ ssący). |  |
|  | ● wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L |  |
|  | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym z filtrem antybakteryjnym szt. 1 |  |
|  | - 2,5- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2 do sterylizacji w temperaturze 1210 - 1340 |  |
|  | - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 |  |
|  | - kabel zasilający min. 2m szt. 1 |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2,5 l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik, kompatybilne do zbiornika 2,5 litrowego. |  |
|  | Ssak wyposażony w włącznik nożny on/off |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia ssaka |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia dwóch zbiorników |  |