Dotyczy Części nr 1

Wymagania – brama sekcyjna – podjazd dla karetek SOR – szt.2

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/warunek | wymagania | Tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brama | Światło otworu: Szer. 5750x wys. 3000 mm |  |
|  |  | Nielakierowana – kolor srebrzysto-aluminiowy |  |
|  |  | Prowadnice konstrukcyjne rolek – stalowe ocynkowane ogniowo |  |
|  |  | System wyważenia na sprężynach skrętnych 100 000 cykli |  |
|  |  | Uchwyt do otwierania ręcznego |  |
|  |  | Uszczelka dolna- rura z potrójną przylgą, wykonanie w formie zamkniętej tuby, przygotowana do pracy jako listwa bezpieczeństwa |  |
|  |  | Uszczelki boczne –sprężyste winylowe |  |
|  |  | Uszczelka górna – sprężysta winylowa |  |
|  |  | Wewnętrzne prowadzenie linek |  |
| 2 | Sekcje bramy | Aluminiowe, |  |
|  |  | Równy podział sekcji |  |
|  |  | Dolna sekcja – podwójna blacha aluminiowa, min. 1,5mm każda, izolowana |  |
|  |  | Pozostałe sekcje przeszklone w oknami w ramach aluminiowych z wypełnieniem podwójnym akrylem |  |
| 3 | Automatyka do bramy | Wbudowany czujnik listwy bezpieczeństwa powodujący zatrzymanie bramy |  |
|  |  | Urządzenie blokujące bramę w przypadku pęknięcia sprężyny i zerwania linek |  |
|  |  | Prędkość otwierania 0,2/0,25m/s |  |
|  |  | Samozamykacz czasowy |  |
|  |  | Konfiguracja elektroniki pozwalająca podłączyć do 4 urządzeń zewnętrznych sterujących lub zabezpieczających |  |
|  |  | Czujnik elektryczny zamkniętej zasuwy odłączający napę przy zaryglowanej bramie |  |
|  |  | Fotokomórka zabezpieczająca |  |
|  |  | Odbiornik radiowy |  |
|  |  | Pilot 2- kanałowy – 2 kpl. |  |
|  |  | Sterownik dwuprzyciskowy otwórz/zamknij z wyłącznikiem awaryjnym stop |  |
|  |  | Stopień ochrony IP55 |  |
| 4 | Dostępność serwisu | 24 godzinny , 7 dni w tygodniu |  |
| 5 | Serwis | Nazwa, adres, kontakt (podać) |  |
| 6 | Brama istniejąca | demontaż |  |

Podpis Wykonawcy