Dotyczy Części nr 2

Wymagania drzwi przesuwnych pomiędzy salą segregacji a podjazdem dla karetek na SOR –szt. 1

| Lp. | Parametr/warunek | wymagania | Tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość w świetle otworu w ścianie | 1540 mm |  |
| 2 | Wysokość w świetle otworu w ścianie | 2100 mm |  |
| 3 | Kierunek otwierania | lewe |  |
| 4 | Typ ściany | mur |  |
| 5 | Okno | Szkło bezpieczne |  |
| 6 | Wymiar okna min. | 400 x 400 mm |  |
| 7 | Ościeżnica | Aluminiowe profile anodowane w kolorze białym |  |
| 8 | Skrzydło przesuwne | Aluminiowe profile anodowane w kolorze białym |  |
|  |  | Laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym w kolorze białym |  |
|  |  | Wypełnienie pianką poliuretanową o gęstości 45kg/m3 |  |
|  |  | Panel ciepły |  |
|  |  | Szyna górnego i dolnego prowadzenia wykonana z aluminium anodowanego w kolorze białym |  |
|  |  | Prowadzenie wewnątrz skrzydłowe |  |
|  |  | Pochwyt nierdzewny rurowy zewnętrzny min. 600 mm i uchwyt nierdzewny wpuszczany wewnętrzny |  |
| 9 | Automatyka do drzwi przesuwnych | Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s |  |
|  |  | Redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi |  |
|  |  | Sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi – elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody |  |
|  |  | Możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 0-60s |  |
|  |  | Napęd wyposażony w akumulator podtrzymujący działanie automatyki drzwi w razie zaniku zasilania |  |
|  |  | Uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą czujnika ruchu |  |
|  |  | Zabezpieczenie barierami świetlnymi |  |
|  |  | Ryglowanie awaryjne |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym – usterce |  |
|  |  | Powiadomienie o usterce w dyspozytorni SOR |  |
| 10 | Dopuszczenie do obiektów służby zdrowia | Atest PZH |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 36 miesiące |  |
| 12 | Drzwi istniejące | demontaż |  |
| 13 | Serwis | Nazwa, adres, kontakt (podać) |  |

Podpis Wykonawcy