Dotyczy Części nr 2

Wymagania -  drzwi przesuwne dwuskrzydłowe wewnątrz  SOR  szt 2

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

|  |  | Tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Szerokość drzwi dwupołówkowych w świetle | 1400 mm |  |
| Wysokość w świetle otworu min. | 2000 mm |  |
| Kierunek otwierania | Przesuwne; dwupołówkowe |  |
| Otwór do zabudowy | Drzwiami i ścianką – 2500x2300 |  |
| Okno | Szkło bezpieczne |  |
| Ościeżnica | Aluminiowe profile anodowane w kolorze białym |  |
| Skrzydło | Profil zimny |  |
|  | Aluminiowe profile anodowane w kolorze białym |  |
|  | Laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym w kolorze białym |  |
|  | Dołem „kopniak” wysoki 160 mm |  |
|  | Grubość skrzydła 24 mm |  |
|  | Bez progu |  |
|  | Okno w górnej części skrzydła |  |
|  | Pochwyt nierdzewny rurowy zewnętrzny min. 600 mm |  |
| Ścianka boczna | Konstrukcja ścianki bocznej jak skrzydła drzwi tj. górna część szyba bezpieczna, dolna część panel pełny biały. |  |
| Automatyka do drzwi przesuwnych | Regulowana szybkość ruchu do 0,8 m/s |  |
|  | Tryb pracy: wyłączony, automatyczny, otwarty |  |
|  | Płynna regulacja podtrzymywania otwarcia skrzydła drzwiowego |  |
|  | Mechanizm umożliwiający otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania |  |
|  | Możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 0-60s |  |
|  | Napęd wyposażony w akumulator podtrzymujący działanie automatyki drzwi w razie zaniku zasilania |  |
|  | Uruchamianie automatyki drzwiowej za pomocą czujnika ruchu |  |
|  | Zabezpieczenie barierami świetlnymi |  |
|  | Ryglowanie awaryjne |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym – usterce |  |
|  | Powiadomienie o usterce w dyspozytorni SOR |  |
| Dopuszczenie do obiektów służby zdrowia | Atest PZH |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Serwis | Nazwa, adres, kontakt (podać) |  |