Załącznik  nr 3c do SIWZ

Przedmiot zamówienia – archiwizacja

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- SYSTEM ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktura archiwizacji dokumentacji medycznej |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ / Model | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie archiwizacji fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE na każde całe urządzenie - nie na elementy składowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oczekiwana pojemność zestawu min.4-ch identycznych modułów regałowych nie mniejsza niż 50m2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary każdego z modułów regałowych ok.: wys. 3050-3100mm, szer. 2500-2600mm, gł. 1150-1150mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary półek w module regałowym ok.: wys. 320-330mm, szer. 2150-2250mm, gł. 400-450mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nośność każdej półki w module: 145kg | Tak/Podać |  | ≥145kg– 2 pkt <145kg – 0 pkt |
|  | Nośność każdego modułu – 2100kg | Tak/Podać |  | ≥2100kg– 2 pkt <2100kg – 0 pkt |
|  | Ciężar pustego modułu regałowego – 1250kg | Tak/Podać |  | ≥1250kg– 2 pkt <1250kg – 0 pkt |
|  | Sterowanie za pomocą wbudowanego w dostępnym miejscu roboczego panelu z wyświetlaczem i klawiaturą cyfrową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jedno okno dostępowe w każdym module z parapetem roboczym na wys.950-1050mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie okna dostępowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bariera bezpieczeństwa - fotokomórka kontroli dostępu do strefy roboczej w oknie (ingerencja ma powodować zatrzymanie urządzenia) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tolerancja zatrzymania mechanizmu karuzelowego w momencie zadziałania bariery bezpieczeństwa: +/- 15mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Manualna roleta oddzielająca okno dostępowe od mechanizmu karuzelowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyłącznik główny / Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampka kontroli gotowości do pracy urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna detekcja przekroczenia balansu wewnętrznego mechanizmu modułu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs do współpracy z zewnętrznymi systemami informatycznymi ma być dostarczony wraz z urządzeniem. Zewnętrzny system archiwizacji ma spełniać wymagania określone w załączniku. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość cyklu mechanizmu karuzelowego – 16,5-17,5 cm/s | Tak/Podać |  | ≤ 16,5-17,5 cm/s – 5 pkt > 17,5 cm/s – 0 pkt |
|  | Sr. czas oczekiwania na półkę w jednym module regałowym – 7s | Tak/Podać |  | ≤ 7s – 5 pkt > 7s – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie komunikacyjne dla integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi napisane w języku JAVA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Poziom hałasu generowany przez mechanizm modułu – 60-62 dB (wg DIN 45635-01-KL 2) | Tak/Podać |  | ≤ 60-62 dB – 5 pkt >62 dB – 0 pkt |
|  | Średni pobór mocy: 1,7-2,0 kVA | Tak/Podać |  | ≤ 1,7-2,0 kVA – 5 pkt >2,0 kVA – 0 pkt |
|  | Zasilanie 2/PE/230 50Hz (bezpiecznik 16A) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed zerwaniem łańcucha | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia spełniające założenia testów bezpieczeństwa BGV 1 oraz BGV 3 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia zatwierdzone do pracy w temp. +5 do +40 stopni C | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Transport – zawarty w cenie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Montaż – zawarty w cenie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie dot. obsługi systemu regałowego i wbudowanego oprogramowania – zawarte w cenie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - 24 miesięcy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce – podać nazwę, adres i kontakt: tel. , e-mail | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne, jedno dwugodzinne szkolenie w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej, zakończone wystawieniem protokołu sprawności technicznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie komunikacyjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24h/na dobę przez 365 dni w roku. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt |
|  | Zaświadczenie z UDT o niepodleganiu dozorowi w/w instytucji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu na uszkodzenie nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  | Bez punktacji |
| SYSTEM ARCHIWIZACJI |
|  | Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1318 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001318 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002069 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 2015 poz. 566 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawa o archiwach zakładowych - Dz.U.2016.0.1506 t.j. - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tu zgodnie z informacjami, dokumentacja medyczna podlega tym samym regułom oznaczania i ewidencjonowania, pomimo tego, że nie wchodzi w skład archiwów narodowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1845 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001845 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawa o działalności leczniczej, tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 160 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000160 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wdrożenie obejmie usługi niezbędne do uruchomienia i późniejszej eksploatacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zostanie dostarczony w postaci zainstalowanej i skonfigurowanej, kompletny i gotowy do pracy wraz z niezbędnymi urządzeniami do obsługi, zarządzania i pracy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów komputerów/ serwerów po stronie Zamawiającego, a także Wykonawca załącza instrukcje instalacji i konfiguracji systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem instalacyjnym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zostanie dostarczony wraz z dokładnymi pisemnymi procedurami i instalacjami tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych każdego z elementów systemu tak aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane wyłącznie przez administratorów systemu Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zamawiający przeprowadzi pod nadzorem Wykonawcy testy wykonania pełnej kopii bezpieczeństwa i odzyskania pełnego Systemu z tych kopii według dostarczonych pisemnych procedur | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca dostarczy dokumentację elementów Systemu w wersji elektronicznej Wykonawca przeszkoli wskazanych przez zamawiającego liderów w zakresie odpowiednim dla danego lidera | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca przeszkoli w zakresie czynności administracyjnych/utrzymaniowych Systemu wskazanych przez Zamawiającego administratorów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca przekaże wszystkie konta i hasła administracyjne do każdego z elementów dostarczonego Systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, helpdesk oraz ewentualne szkolenie nowych administratorów w zakresie czynności administracyjnych / utrzymaniowych przez cały okres trwania umowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwum pozwala na prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru dokumentacji pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwum pozwala na rejestrowanie dokumentów zawierających informacje o: stanie zdrowia, przebiegu leczenia innych informacjach mających wpływ na przebieg leczenia pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwum pozwala na gromadzenie informacji o: dokumentacji wytworzonej w placówce w postaci elektronicznej (dokumenty, wyniki badań, zlecenia, raporty z czynności) – rejestrowanej automatycznie po wygenerowaniu dokumentu; dokumentacji wytworzonej w placówce przez personel medyczny w postaci materialnej (dokumenty odręczne, wypełniane dokumenty na nośnikach fizycznych, zdjęcia, inne formy materialne); dokumentacji powstałej w placówce poprzez złożenie oświadczeń, podpisów przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika; dokumentacji powstałej poza placówką i przekazanej przez inny podmiot medyczny, pacjenta/przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika na potrzeby prowadzenia procesu diagnostycznego lub leczniczego; dokumentacji powstałej poza placówką w postaci elektronicznej i przesłanej na potrzeby prowadzenia procesu diagnostycznego lub leczniczego do placówki w postaci elektronicznej przez inny podmiot medyczny za zgodą pacjenta/przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika/uprawnionego organu administracji; każda wykonana kopia dokumentu traktowana jest jako odrębny dokument w archiwum, który może być obsługiwany jak każdy inny dokument źródłowy, posiada on jednak informacje, z którego dokumentu źródłowego został utworzony. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Potwierdzanie operacji w Archiwum prowadzone jest dla każdej operacji odrębnie: operacja wykonywana przez personel placówki potwierdzana jest za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie z obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; operacja wykonywana przez osoby spoza placówki (odbiór dokumentów, zwrot dokumentacji, wniosek o wydanie) potwierdzana jest podpisem odręcznym na dokumencie, po czym czynność ta jest odnotowywane przez personel placówki w systemie i potwierdzana jest podpisem cyfrowym pracownika; operacja rejestracji dokumentu wykonywana na podstawie automatycznego rejestrowania dokumentu wygenerowanego w systemie nie wymaga dodatkowego potwierdzenia przez personel placówki. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do Archiwum nadawany jest na podstawie przydzielonych uprawnień. Uprawnienie obejmują swoim zakresem działania: Zgłoszenie przyjęcia dokumentu do archiwum – dla personelu przekazującego dokumenty do archiwum; Potwierdzenie przyjęcia dokumentu do archiwum (w tym zwrotu dokumentacji po udostępnieniu) – dla personelu archiwum; Rejestracja wniosku o udostępnienie dokumentacji – dla personelu medycznego i personelu archiwum; Rejestracji udostępnienia dokumentacji z archiwum – dla personelu archiwum; Rejestracji informacji o utracie lub zniszczeniu dokumentacji – dla personelu archiwum; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zgłoszenie dokumentu do archiwum zawiera: datę sporządzenia dokumentu; dla dokumentów bez określonej daty sporządzenia, za datę sporządzania przyjmuje się datę rejestracji w systemie; dane osoby sporządzającej dokument; dla dokumentów zarejestrowanych w systemie, osobą sporządzającą jest osoba tworząca dokument; dla dokumentów zewnętrznych dane osoby sporządzającej wprowadza się tekstem – wraz z funkcją, instytucją z dokumentu; jeżeli dla dokumentu zewnętrznego nie można odczytać osoby sporządzającej, w rejestrze wprowadzona jest adnotacja: osoba nieznana; typ dokumentu zgodny z klasyfikacją: oryginał/kopia/odpis/wyciąg; rodzaj dokumentu: z listy rodzajów dokumentacji prowadzonej w placówce z możliwością manualnego podania rodzaju dokumentu, w sytuacji, gdy rodzaj dokumentu nie występuje na liście; obraz dokumentu – dla dokumentów cyfrowych lub dokumentów przekazanych w postaci papierowej, które zostały cyfryzowane; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zgłoszenie dokumentu do archiwum zawiera: opis dokumentacji w zakresie: liczba stron; spis załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały), stan dokumentacji w tym informacja o brakujących stronach, załącznikach; numer porządkowy zgłoszenia w rejestrze odrębny od numeru w archiwum – nadawanym po przyjęciu; data i czas zgłoszenia przekazania do archiwum; osoba przekazującą ; dla dokumentów zarejestrowanych w systemie, osobą przekazującą jest osoba tworząca dokument; dla dokumentów zewnętrznych dane osoby sporządzającej wprowadza się manualnie tekstem – wraz z funkcją, instytucją przekazującą; numer porządkowy w archiwum odrębny od numeru zgłoszenia przekazania do archiwum numer spełnia warunek ciągłości (kolejne numery) w rejestrze numer jest nieusuwalny i niezmienialny; data i czas przyjęcia do archiwum; osobę przyjmującą do archiwum: dla dokumentów przyjmowanych fizycznie: osoba przyjmująca; dla dokumentów zarejestrowanych w systemie, osobą przyjmującą jest osoba tworząca dokument; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zgłoszenie utworzenie kopii dokumentu z archiwum zawiera: dane identyfikujące dokument źródłowy z dokładnością do pozycji w archiwum; informację o miejscu utworzenia kopii: archiwum; poza archiwum; informację o rodzaju kopii: wydruk cyfrowy z systemu – dla każdego wygenerowanego wydruku z danego raportu; kopia dokumentu datę sporządzenia dokumentu; dane osoby sporządzającej kopię: dla kopii tworzonych poprzez wydruki cyfrowe osoba dokonująca wydruku; dla pozostałych osób, osoba rejestrująca wykonanie kopii; typ dokumentu: kopia – gdy dokonano pełnej kopii dokumentu; wyciąg – gdy dokonano kopii niepełnej; rodzaj dokumentu: ustalony na podstawie rodzaju kopiowanego dokumentu; obraz dokumentu – tylko dla dokumentów, które pierwotnie nie występowały w postaci cyfrowej, a które zostały cyfryzowane; opis dokumentacji w zakresie – tylko dla wyciągu: liczba stron; spis załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały), stan dokumentacji w tym informacja o brakujących stronach, załącznikach; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeżeli kopia (wyciąg) zostanie przekazana do archiwum, przekazanie traktowane jest jak zgłoszenie dokumentu do archiwum i uzupełniane jest o dane: numer porządkowy zgłoszenia w rejestrze odrębny od numeru w archiwum – nadawanym po przyjęciu; data i czas zgłoszenia przekazania do archiwum; osoba przekazującą ; dla dokumentów zarejestrowanych w systemie, osobą przekazującą jest osoba tworząca dokument; dla dokumentów zewnętrznych dane osoby sporządzającej wprowadza się manualnie tekstem – wraz z funkcją, instytucją przekazującą; numer porządkowy w archiwum odrębny od numeru zgłoszenia przekazania do archiwum numer spełnia warunek ciągłości (kolejne numery) w rejestrze numer jest nieusuwalny i niezmienialny; data i czas przyjęcia do archiwum; osobę przyjmującą do archiwum: dla dokumentów przyjmowanych fizycznie: osoba przyjmująca; dla dokumentów zarejestrowanych w systemie, osobą przyjmującą jest osoba tworząca dokument; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wniosek o udostępnienie dokumentacji rejestrowany jest każdorazowo, gdy zostanie złożony wniosek rejestrowany jest w momencie złożenia, bez względu na jego realizację; wniosek o udostępnienie zawiera co najmniej następujące dane: numer wniosku – numer porządkowy; data i czas złożenia wniosku; dane wnioskodawcy: w przypadku osób, imię i nazwisko i dane identyfikujące (PESEL, typ i numer dokumentu), w przypadku instytucji pełna nazwa z adresem (dotyczy również sądów, prokuratur, policji na wniosek sądu, organów typu Inspekcja Sanitarna epidemiologiczna itp. w przypadku jednostek własnych placówki: jednostka i osoba wnioskująca; podstawa wniosku: dla osób fizycznych: stopień pokrewieństwa (pacjent, opiekun, pełnomocnik); opis podstawy; dla instytucji: dane decyzji sądowej, dane decyzji administracyjnej wraz z podstawą prawną okres udostępnienia: od daty, do daty, bezzwrotnie; cel udostępnienia: opisowo; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wniosek o udostępnienie zawiera co najmniej następujące dane: dokument wniosku musi być odręcznie podpisany przez zgłaszającego; skan dokumentu musi być rejestrowany w systemie Archiwum przy pozycji wniosku; oryginał dokumentu składowany jest w archiwum zgodnie z polityką placówki; dane osoby rejestrującej wniosek: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; status wniosku: odmowa/udostępnienia: data i czas podjęcia decyzji; dane osoby podejmującej decyzję: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji: potwierdzenie rejestrowane jest w momencie wydania udostępnionej dokumentacji; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji: potwierdzenie zawiera co najmniej następujące dane: numer potwierdzenia – numer porządkowy; data i czas udostępnienia; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | dane osoby wydającej: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dane osoby przyjmującej dla osoby spośród personelu potwierdzane za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dla osób spoza placówki dane osobowe osoby odbierającej: imię, nazwisko, numer dokumentu; jeżeli przekazanie nastąpiło poprzez firmę kurierską lub drogą elektroniczną rejestrowany jest numer potwierdzenia przesyłki i nazwa firmy kurierskiej lub sposób przekazania dokumentacji; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | sposób udostępnienia: wgląd na miejscu / pobranie; planowana data zwrotu; lista udostępnianych dokumentów dane identyfikujące dokument źródłowy z dokładnością do pozycji w archiwum; opis dokumentacji w zakresie: liczba stron; spis załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały), stan dokumentacji w tym informacja o brakujących stronach, załącznikach; dokument potwierdzenia musi być odręcznie podpisany przez przyjmującego; skan dokumentu musi być rejestrowany w systemie Archiwum przy pozycji potwierdzającej udostępnienie; oryginał dokumentu składowany jest w archiwum zgodnie z polityką placówki; dla każdego udostępnienia istnieje możliwość odnotowania operacji finansowych związanych z udostępnianiem dokumentacji: kwoty należnej za udostępnienie (utworzenie i przekazanie); potwierdzenia dokonania opłaty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Potwierdzenie zwrotu udostępnionej dokumentacji: potwierdzenie rejestrowane jest w momencie zwrotu udostępnionej dokumentacji; potwierdzenie zawiera co najmniej następujące dane: numer potwierdzenia – numer porządkowy; data i czas zwrotu dokumentacji; dane osoby przyjmującej: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dane osoby zwracającej dla osoby spośród personelu potwierdzane za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dla osób spoza placówki dane osobowe osoby odbierającej: imię, nazwisko, numer dokumentu; jeżeli zwrot nastąpił poprzez firmę kurierską rejestrowany jest numer potwierdzenia przesyłki i nazwa firmy kurierskiej; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | potwierdzenie zgodności zwracanych dokumentów z listą dokumentów udostępnianych; jeżeli zwrócono niekompletne dokumenty, dla każdego wydanego dokumentu odnotowuje się: dane identyfikujące dokument źródłowy z dokładnością do pozycji w archiwum; opis dokumentacji w zakresie: liczba stron; spis załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały), stan dokumentacji w tym informacja o brakujących stronach, załącznikach; Dla każdego utraconego dokumentu lub części dokumentacji automatycznie sporządzany jest zapis do rejestru utraconych dokumentów; dokument potwierdzenia zwrotu musi być odręcznie podpisany przez zwracającego; skan dokumentu musi być rejestrowany w systemie Archiwum przy pozycji potwierdzającej zwrot; oryginał dokumentu składowany jest w archiwum zgodnie z polityką placówki; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestr utraconych dokumentów prowadzony jest dla wszystkich dokumentów, które zostały zdekompletowane, utracone w całości lub w części – zarówno w archiwum jak i poza archiwum. pozycja rejestru utraconych dokumentów rejestrowana jest bezzwłocznie w momencie uzyskania informacji o utracie całości lub części dokumentacji; pozycja rejestru zawiera co najmniej następujące dane: numer pozycji – numer porządkowy; data i czas rejestracji; dane osoby rejestrującej: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dane osoby uprawnionej do potwierdzenia utraty dokumentacji: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dane identyfikujące dokument źródłowy z dokładnością do pozycji w archiwum; opis utraconej dokumentacji w zakresie: liczba stron; spis utraconych załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały); stan dokumentacji w tym informacja o brakujących stronach, załącznikach; miejsce wystąpienia utraty: udostępnianie; archiwum | TAK |  | Bez punktacji |
|  | po wprowadzeniu informacji wprowadzana jest zmiana w rejestrze dokumentów w systemie Archiwum, tak aby zawierał on prawidłowe informacje o stanie dokumentacji w zakresie: liczbie stron; spisie załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały); stanie dokumentacji w tym informacji o brakujących stronach, załącznikach; danych osoby rejestrującej ostateczny stan: dane potwierdzane są za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; informacja o podjętych czynnościach powiadomienie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powiadomienie organów ścigania data zgłoszenie i numery identyfikujące zgłoszenie stan obsługi zgłoszenia osobie obsługującej każde zgłoszenie: dane potwierdzane są za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rejestr zniszczenia dokumentacji medycznej prowadzony jest dla wszystkich dokumentów zarejestrowanych w systemie Archiwum, które zostały zniszczone w ramach planowych prac archiwum. pozycja rejestru zniszczenia dokumentów rejestrowana jest bezzwłocznie w momencie dokonania zniszczenia całości lub części dokumentacji; pozycja rejestru zawiera co najmniej następujące dane: numer pozycji – numer porządkowy; data i czas rejestracji; dane osoby rejestrującej: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dane osoby uprawnionej do potwierdzenia zniszczenia dokumentacji: potwierdzana za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; dane identyfikujące dokument źródłowy z dokładnością do pozycji w archiwum; opis zniszczonej dokumentacji w zakresie: liczba stron; spis zniszczonych załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały); | TAK |  | Bez punktacji |
|  | powód zniszczenia: planowe, po upływie okresu przechowywania; usunięcie zbędnych kopii; numer dokumentu potwierdzającego zniszczenie - przy przekazaniu do firmy specjalistycznej) po wprowadzeniu informacji wprowadzana jest zmiana w rejestrze dokumentów w systemie Archiwum, tak aby zawierał on prawidłowe informacje o stanie dokumentacji w zakresie: liczbie stron; spisie załączników (płyty z wynikami, zdjęcia, inne materiały); stanie dokumentacji w tym informacji o brakujących stronach, załącznikach; danych osoby rejestrującej ostateczny stan: dane potwierdzane są za pomocą podpisu cyfrowego, zgodnie obowiązującym w placówce z systemem autoryzacji dokumentacji; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System Archiwum posiada mechanizm monitorowania terminów zwrotów udostępnianej dokumentacji i umożliwia wysyłanie do osób odpowiedzialnych alertów o przekroczeniu terminu zwrotu. pierwszy alert wysyłany jest w kolejnym dniu po planowanym terminie zwrotu; kolejne alerty wysyłane są zgodnie z ustalonym w systemie harmonogramem; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System Archiwum prowadzi cennik udostępniania dokumentacji: cennik pozwala na określenie ceny za utworzenie kopii, odpisu, wyciągu i udostępnianie: zależnie od liczby tworzonych i udostępnianych materiałów (stron, nośników); zależnie od podmiotu, dla którego prowadzone jest udostępnianie; system pozwala na wystawianie rachunku za udostępnianie i na potwierdzanie zapłaty; | TAK |  | Bez punktacji |

1. Oświadczam,   że   oferowane   powyżej,   wyspecyfikowane  urządzenia   są   kompletne   i   będą   po zainstalowaniu  gotowe  do  użytkowania  bez  żadnych  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji,  poza materiałami eksploatacyjnymi.

2. Oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

3. Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie ( aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawca winien wpisać ,,TAK”, a tam gdzie jest wymagane dokładnie opisać operowane parametry oraz parametry liczbowe ( min. lub  ≥ lub> lub ≤ lub <).  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków granicznych  spowoduje odrzucenie oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziane są następujące etapy prac obejmujące :

Etap I

- Dostarczenie i instalacja sprzętu

- Analiza przedwdrożeniowa i zebranie danych do konfiguracji systemu

- Instalacja oprogramowania środowiska serwerowego i narzędziowego dla systemu archiwum

- Instalacja systemu archiwum wraz z przekazaniem licencji systemu informatycznego

- Szkolenie administratorów systemu

Etap II

- Wdrożenie oprogramowania archiwum

- Szkolenie administratorów systemu

Etap III

- Szkolenie użytkowników systemu

- Produkcyjne uruchomienie systemu archiwum

Etap IV – Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy systemu archiwum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)