Załącznik nr 3 do Warunków przetargu

# Wymagania w zakresie instalacji dla Systemu Telewizji Szpitalnej

w SP ZOZ w Parczewie

Wykonawca dostarczy wraz z ofertą koncepcję na wykonanie instalacji 230 V i sygnałowych z uwzględnieniem poniższych warunków.

- Dodatkowe instalacje 230V, sygnałowe, montaż wieszaków dla odbiorników telewizyjnych oraz aparatów wrzutowych nie mogą w żaden sposób kolidować 
z istniejącymi instalacjami na salach chorych w oddziałach.

- Montaż odbiorników telewizyjnych należy wykonać na ścianach sal chorych od strony korytarzy oddziałowych na uchwytach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa, w miejscach określonych przez Wynajmującego.

- Automaty wrzutowe należy zainstalować na ścianach sal chorych od strony korytarzy oddziałowych w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania oddziałów.

- Instalacje 230V:

  - W salach chorych należy wykonać w korytkach nadtynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy oddziałowych należy prowadzić w istniejących korytach.

  - należy doprowadzić do istniejących tablic oddziałowych i włączyć do wykonanych dodatkowo tablic z zabezpieczeniami. Wykonane tablice (skrzynki bezpiecznikowe) opisać.

- Instalacje sygnałowe:

  - W salach chorych należy wykonać w korytkach nadtynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy oddziałowych należy prowadzić                        w oddzielnych korytach lub w rurkach instalacyjnych na uchwytach.

- Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy oddziałów. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc. Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z przepisami.

- Na wykonane instalacje należy opracować dokumentację powykonawczą.

- Dla wykonanych instalacji wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów elektrycznych.

- Warunkiem dopuszczenia do pracy urządzeń jest przedstawienie wymaganych dokumentów w p. 7 i 8 oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji przez pracowników Działu Utrzymania Ruchu SP ZOZ w Parczewie.

- W przypadku rozwiązania umowy najmu lub jej wygaśnięcia albo odstąpienia od niej, instalacje 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym Najemca jest zobowiązany usunąć na własny koszt z przywróceniem powierzchni do stanu pierwotnego.

Parczew 2018.12.21